## Slide 1: Тема ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ Лекция ВХОДНЫЕ ЦЕПИ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
С.Н. Данилов
Тамбов 2022
Министерство науки и высшего образования Российской федерации
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

## Slide 2
Входные цепи РПрУ
1. Назначения, виды и характеристики ВЦ
Входной цепью (ВЦ) называется цепь, соединяющая антенну с первым усилительным или преобразовательным каскадом приемника.
Основное назначение ВЦ – передача полезного сигнала от антенны ко входу первого активного элемента (АЭ) приемника и предварительная фильтрация помех. Отсюда основные требования к показателям качества:
1. Возможно больший коэффициент передачи по мощности КрВЦ . Он влияет на коэффициент шума ШВЦ=1/КрВЦ , а следовательно, и на коэффициент шума всего приемника.
2. Обеспечение предварительной фильтрации. А следовательно, требования к избирательности по зеркальному каналу Seзк и к неравномерности АЧХ в полосе пропускания приемника.
3.
до f0max).
4.
Обеспечение перестройки ВЦ в заданном диапазоне (от f0min
Допустимые изменения резонансного коэффициента
передачи K0 по диапазону.
5. Допустимая расстройка контуров ВЦ за счет вносимых реактивных составляющих (в первую очередь со стороны антенны).
Обычно ВЦ представляет собой пассивный четырехполюсник,
содержащий один или несколько колебательных (резонаторов), настроенных на частоту принимаемого
контуров сигнала.
Наибольшее распространение получили одноконтурные ВЦ, особенно в приемниках с изменяемой настройкой, как наиболее простые,

## Slide 3
обладающие наименьшими потерями, следовательно, наибольшим Кр. В радиовещательных приемниках ДВ и СВ в качестве ВЦ часто применяются двухконтурные ПФ.
ВЦ классифицируются по виду фильтров и способам связи входного контура с антенной и входом следующего каскада.
На рис.1 а приведена схема с трансформаторной связью с антенной и автотрансформаторной со входом следующего каскада.
Рис. 1 а, б. Входные цепи с трансформаторной связью с антенной
Такая связь с антенной чаще применяется на метровых волнах. Также достоинством трансформаторной связи является хорошая работа, как с настроенной, так и с ненастроенной антенной при частоте сигнала выше резонансной частоты антенны.
Автотрансформаторная связь трудно реализуема, потому что рабочие частоты достаточно большие, следовательно, число витков катушки индуктивности будет мало и сделать качественное согласование будет практически невозможно. Обычно автотрансформаторную связь используют в диапазонах СВ и ДВ.

## Slide 4
В схеме рис. 2 использованы емкостная связь с антенной и полное подключение входного контура ко входу АЭ.
Рис. 2
В схеме рис. 3 входной контур связан с антенным фидером через автотрансформатор.
Рис. 3

## Slide 5
Рис. 4 а. Входная цепь с двухконтурным полосовым фильтром
Рис. 4 б. Входная цепь с двухконтурным полосовым фильтром
Кроме того, возможны непосредственная связь входного контура с антенной (ВЦ с ферритовой магнитной антенной) и комбинированная связь.
Рис. 5. ВЦ с ферритовой магнитной антенной.

## Slide 6
Для перестройки контура часто используется электронная настройка с помощью варикапов. Существует два варианта включения варикапов в
колебательный контур с электронной настройкой рисунок 6.
Рис. 6. Схемы с электронной настройкой.

## Slide 7
Резистор R нужен для уменьшения шунтирующего действия на резонансный контур цепи управления настройкой.
Но емкость варикапа может изменяться и под действием входного сигнала, что приводит к нелинейным преобразованиям помех и сигналов, ухудшению селективности. Ослабить нелинейные эффекты можно, встречно включив два варикапа по схеме на рисунке 7.
Принципиальная схема, двухконтурной входной цепи, представлена на
рисунке 5. Здесь связь между контурами - внутриемкостная через конденсатор Ссв1 и внешнеемкостная через Ссв2. Подстроечные конденсаторы Cп необходимы для точной настройки контура в резонанс.
Рис. 7. Принципиальная схема ВЦ.
Примечание. Естественной мерой повышения избирательности ВЧ тракта является увеличение числа входящих в него резонансных контуров. Обычно ВЧ тракт делается перестраиваемым, поэтому с ростом числа контуров конструкция приемника усложняется. В любительских и радиовещательных приемниках часто применяют один - два контура, в простых профессиональных приемниках число контуров доходит до трех, в лучших - до четырех.
Чтобы усовершенствовать приемник, можно подключить к его входу фильтрующую приставку с дополнительными контурами, настраиваемыми на частоту принимаемого сигнала. Такая приставка может быть
выполнена, например, по схеме с двумя контурами, связанными внутренне-

## Slide 8
емкостной связью (Ссв на рис.8). Следует добиваться получения максимально возможной добротности контуров. При перестройке
приемника приставка подстраивается по наибольшему ослаблению помехи.
Рис.8
Если слишком ограничивать габариты приставки, то для диапазона примерно 15 МГц можно изготовить контуры с добротностью 100...150.
При этом полоса пропускания составит 150...200 кГц. Не смотря на сравнительно большую полосу, действие двухконтурной приставки может быть достаточно эффективным, так как, во-первых, за счет контуров
входного тракта приемника общая избирательность системы приставка -
приемник будет несколько выше, во-вторых, немного расстраивая приставку относительно частоты сигнала, можно получить
дополнительное ослабление помехи. Если приемник имеет один-два входных контура, то после включения данной приставки прием будет заметно улучшен за счет снижения уровня помех.
Увеличивать число контуров нецелесообразно из-за возрастания потерь в полосе пропускания и связанного с этим уменьшения чувствительности за счет уменьшения коэффициента передачи входной цепи и увеличения коэффициента шума приемного устройства.
Дальнейшее повышение реальной избирательности требует сужения полосы пропускания входных фильтров. На рис.9 приведены (ориентировочно) области частот, в пределах которых в настоящее время применяются полосовые фильтры, построенные на различных элементах, и указаны границы полос пропускания, обеспечиваемые этими фильтрами. По горизонтальной оси отложены частоты, по вертикальной - полосы пропускания в процентах от средней частоты фильтра.

## Slide 9
Рис.9
На рис.9 видно, что для борьбы с помехами путем совершенствования резонансной характеристики ВЧ тракта могут быть применены либо LC, либо кварцевые фильтры. Последние обладают наибольшими
возможностями для существенного повышения реальной избирательности приемника. Высокая добротность кварцевых резонаторов позволяет
получить полосовые фильтры с малым затуханием в полосе прозрачности, большой крутизной скатов и большим затуханием в полосе непрозрачности.
Принципиальный недостаток кварцевых фильтров с точки зрения использования их во входных цепях приемных устройств состоит в невозможности их перестройки. Перестройку приемника приходится
ограничивать узким участком диапазона в пределах полосы пропускания фильтра, а для перехода на другой участок переключать фильтры. Однако высокие качества кварцевых фильтров заставляют мириться с этим
недостатком.
Качество кварцевого фильтра практически тем выше, чем большее количество кварцевых резонаторов входит в него.
Однокристальные (рис.10), наиболее простые в конструировании и налаживании, дают возможность в небольших пределах регулировать полосу пропускания (регулировкой С1 и С2), но не обладают высокими качествами резонансной характеристики.

## Slide 10
Рис.10
Лучшую резонансную характеристику имеют двухкристальные фильтры (рис.11).
Рис.11
Очень хорошие результаты при дальнем приеме в условиях сильных помех получаются с восьмикристальными фильтрами, дающими весьма крутые скаты характеристики, затухание вне полосы прозрачности до 80...100 дБ и очень малые, менее 1 дБ, потери в полосе прозрачности. Пример схемы такого фильтра приведен на рис.12.
Рис.12

## Slide 11
2. Способы настройки и перекрытия диапазона
Плавно настраивать контуры в заданном диапазоне частот можно, изменяя индуктивность или емкость (либо то и другое). Однако целесообразнее настройку осуществлять изменением емкости, так как только в этом случае добротность контура, определяющая его
резонансный коэффициент настройки. Следовательно,
передачи, настройка параметров
не зависит от частоты
емкостью сопровождается контура. При настройке
менее резким изменением
емкостью коэффициент перекрытия диапазона
Cm a x
Cm i n .
Кд  f0 m a x f 
0 m i n
Если приемник должен работать в широком диапазоне частот (Кд
> 3), то диапазон разбивают на поддиапазоны. Переход от одного поддиапазона на другой осуществляют переключением индуктивностей.
Основными способами разбиения диапазона на поддиапазоны является разбиение с постоянным частотным интервалом
(f0i max - f0i min = fпд = сonst) и с постоянным коэффициентом перекрытия
Кпд = f0i max/f0i min = сonst.
При втором способе обычно требуется меньшее число поддиапазонов, поэтому он более экономичен. Но с увеличением частоты в этом случае возрастает плотность настройки.
Вместо громоздких механических конденсаторов переменной емкости (КПЕ) в настоящее время обычно применяют варикапы,
главное преимущество которых – малые размеры, механическая надежность, простота автоматического и дистанционного управлений настройкой.

## Slide 13
Рис. 13. ВЦ с электронной настройкой.
Управляющее напряжение подается потенциометром от стабилизированного источника. Резистор Rф нужен для уменьшения шунтирующего действия на резонансный контур цепи управления настройкой.
Недостатком варикапов является существенная нелинейность их
характеристик. Ослабить нелинейные эффекты можно, используя
встречно-последовательное включение двух варикапов.
Рис. 14
Особенностью данной схемы является встречно-последовательное включение варикапов и применение в качестве коммутирующего элемента p-i-n диода. С помощью p-i-n диода происходит

## Slide 14
подключение конденсатора С2, который обеспечивает переключение диапазона частот.
Рис. 15 Конвертер с ВЦ на двух варикапах.
3. Анализ одноконтурной входной цепи
Общие соотношения, характеризующие работу одноконтурных ВЦ, не зависят от видов связи контура, поэтому рассматривать их можно на примере любой схемы. Эквивалентная схема ВЦ с одиночным колебательным контуром приведена на рис. 16.
Рис. 16
Здесь антенно-фидерная цепь представлена генератором тока
I A = E A / Z A

## Slide 15
с проводимостями gA и BA (действительная и мнимая части), которые включают в себя параметры элементов связи антенны с контуром
RA = Rант + Rсв; XA = Xант + Xсв,
где Rант и Xант - активное и реактивное сопротивление собственно антенны; Rсв и Xсв - активное и реактивное сопротивление элементов связи антенны с контуром.
Вход первого активного элемента (АЭ) вместе с цепями смещения представлен проводимостью Yвх = gвх + jBвх.
Коэффициенты включения со стороны антенны и входа АЭ,
соответственно определяются:
(1)
(2)
m1 = U1 /U ф
m2 = U 2 /U ф
где Uф - напряжение на контуре.
Все элементы схемы можно пересчитать к контуру (на основе закона сохранения энергии):
I  m I ; g  m2g ; g  m2 g ; (3)
A 1 A A 1 A вх 2 вх
B  m2 B ; B  m2B ,
A 1 A вх 2 вх
где m1 и m2 - определяются в соответствии с (1), (2). Тогда схема рис. 8 преобразуется к виду рис. 17.
Рис. 17
Эквивалентная реактивная составляющая проводимости контура
B  С 1 L  m2 B  m2 B ,
э k k 1 A 2 вх
а активная составляющая
gэ = gk + m1 gA + m2 gвх. (4)
2 2
Теперь эквивалентная схема ВЦ может быть представлена в виде
параллельного параметрами (рис. 18).
колебательного контура с эквивалентными

## Slide 16
Рис. 18
Учитывая, что U ф = I’А
/Y
ф
(по закону Ома) и проведя
несложные преобразования, получим выражение для комплексного коэффициента передачи ВЦ:
Квц = Uвх /ЕА =m1 m2 Rэ /ZA (1 + j  ),
(5)
э  0 
здесь Rэ - эквивалентное сопротивление контура с учетом внесенных потерь;
1   0 
     - обобщенная расстройка;
d  
0  f0 f
 f0
y    0  f
- относительная расстройка.
пропускания)
Отметим, что при малых расстройках (в пределах полосы
y  2f ,
0
f
где
0
f  f  f
- абсолютная расстройка;
- эквивалентное затухание;
dэ  gэ   0L
- характеристическое
сопротивление.
Модуль коэффициента передачи (5)
К = m1 m2 Rэ / |ZА |√(1 +  2)
на резонансной частоте   0 и учитывая, что
(6)
э
э
g
 1
R
в соответствии
с (4)
m1 m2
K0 = m1 m2 Rэ /|ZA0| = —————————————
|ZA0|(gк + m1 gА + m 2 gвх )
2 2 2
(7)
A0 A0 A0
R 2
где Z 
 X2 - модуль полного сопротивления антенной цепи на
частоте резонанса эквивалентного входного контура.
Из (6) и (7) получим уравнение для избирательности
характеристики

## Slide 17
K0 |ZA| m 1(ω 0) m 2 (ω 0)
Se = ―― = ――――――――––– √1 +  2
K(ω) | ZA0| m 1(ω) m 2 (ω)
В общем случае согласно (8) коэффициенты
(8)
m1 и m2 могут
зависеть от частоты. Эту зависимость следует учитывать при больших расстройках  (например, по зеркальному каналу).
При малых расстройках, пренебрегая изменениям ZA и коэффициентов включения от частоты, получим
2
 2f
2
1   1 
K
Så  0 K  f   1 
f d 
 0 ý 
, (9)
избирательности
что совпадает с уравнением характеристики
одиночного контура. Из (9) полоса пропускания ВЦ при заданной неравномерности 
П  f0dэ
1
2 1 ,
(10)
В частном случае при   0,707  1 из (10) следует, что П  f d .
2 0,7 0 э
4. Условия обеспечения максимума резонансного коэффициента передачи ВЦ
Из (7) видно, что значения коэффициентов включения m1 и m2 оказывают двоякое влияние на величину резонансного коэффициента передачи. Например, при увеличении m1 антенна сильнее возбуждает контур, но одновременно больше шунтирует его вносимой из антенны проводимостью. Для оценки степени шунтирования контура, как со стороны антенны, так и со стороны входа АЭ, вводится коэффициент шунтирования
  dэ d  gэ g .
к к
(11)
Тогда из (7)
k
A0
0
Z g
K  m1m2
.
(12)
Чтобы определить оптимальные (с точки зрения обеспечения максимума резонансного коэффициента усиления) значения m1 и m2

## Slide 18
помимо выражения для K0 (12) требуется выполнение еще одного условия, накладывающего ограничение на m1 и m2.
Очевидно, целесообразно определять оптимальные значения m1 и m2 при условии заданной полосы, что эквивалентно заданию dэ, gэ или  .
Выражая m2 через m1 и  , подставляя полученное выражение в (12), беря частную производную по m1 и приравнивая ее нулю, получим
A
1опт
2 g
 1  gk
m 
.
(13)
Аналогично
вх
2опт
2 g
 1  gk
m 
.
(14)
из (12) с учетом (13) и (14)

1 1 
K 
2 R g
A вх 
   .
1
0 max
(15)
Из (13) и (14) видно, что коэффициент передачи K0 ВЦ
максимален при одинаковом шунтировании контура, как со стороны антенны, так и со стороны входа следующего каскада, т.е. когда
k
g
 1
2
m2g  m2g 
1 A 2 вх
.
(16)
коэффициента
Очевидно, значение K0max (15) зависит от
шунтирования  . При   1 (m1 = m2 = 0) K0 max = 0 (нет передачи энергии из антенны на вход АЭ). При   1 (контур с малыми
A вх
0 max max
потерями), имеем наибольшее возможное значение K
2 R g
1

В случае идеального контура без потерь равенство вносимых проводимостей (16) соответствует одновременному согласованию входного контура как с антенной, так и со входом следующего каскада, что и обеспечивает получение наибольшего теоретически возможного коэффициента усиления.
На самом деле условие (16) не соответствует согласованию ни с одной стороны, поэтому иногда называется условием оптимального рассогласования.
При работе с настроенными антеннами обычно стараются согласовать цепь антенны с ВЦ. Условие согласования с антенной

## Slide 19
предполагает равенство вносимой в контур активной проводимости из антенной цепи и собственной резонансной проводимости контура с учетом внесенной входной проводимости АЭ:
m2g  g  m2g
1 A k 2 вх
. (17)
Из (17) необходимый для согласования коэффициент включения
1C k 2 вх A
m  g  m2g  g
.
Отметим, что в высокочувствительных РПрУ коэффициент шума ВЦ, определяемый совместно с УРЧ, играет существенную роль. В
коэффициент включения m1 может выбираться из минимизации шума преселектора (согласование по
этом случае соображений шумам). При согласования единице.
этом значение m1 несколько выше, чем в режиме и при малошумящем усилителе приближается к
Вопросы для самопроверки
1. Какие требования предъявляются к входным цепям?
2. Как осуществляется перестройка входной цепи в диапазонных приемниках?
3. Чем определяется АЧХ входной цепи?
4. Из каких соображений могут выбираться коэффициенты включения контура (или другого фильтра) входной цепи?
5. В каком случае целесообразно использовать согласование
антенны с входной цепью?
6. Какими параметрами определяется коэффициент передачи входной цепи?
7. Каковы условия получения максимального коэффициента передачи входной цепи?
8. Как осуществляется электронная перестройка контуров
входной цепи? Каковы ее достоинства и недостатки?
9. Как можно классифицировать входные цепи? примеры.
Приведите