## Slide 1: Тема ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ Лекция УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛОВ РАДИОЧАСТОТЫ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА
С.Н. Данилов
Тамбов 2022
Министерство науки и высшего образования Российской федерации
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

## Slide 2
УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛОВ РАДИОЧАСТОТЫ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА
Усиление принимаемых радиосигналов в приемном устройстве осуществляется в его преселекторе, т.е. на радиочастоте, и после преобразователя частоты - на промежуточной частоте. Соответственно
различают усилители высокой частоты (УВЧ) и усилители промежуточной
частоты (УПЧ). В этих усилителях, вместе с усилением должна обеспечиваться частотная избирательность приемника. Для этого усилители содержат
резонансные цепи: одиночные колебательные контуры, фильтры на связанных контурах, различные типы фильтров сосредоточенной избирательности.
Усилители радиочастоты с переменной настройкой обычно выполняют с
избирательной системой, аналогичной примененной во входной цепи приемника, чаще всего это одноконтурные избирательные цепи.
В усилителях промежуточной частоты находят применение сложные типы избирательных систем, обладающие АЧХ близкими к
прямоугольным, такие, как электромеханические фильтры (ЭМФ), кварцевые фильтры (КФ), фильтры на поверхностных (объемных) акустических волнах (ПАВ, ПОВ) и др.
Компактные многорезонаторные пьезокерамические фильтры имеют хорошую крутизну скатов АЧХ и обеспечивают подавление за полосой пропускания не менее 50дБ, малой неравномерностью АЧХ в полосе пропускания (менее 1дБ).
Полосу могут иметь полосу пропускания порядка 4,5кГц.

## Slide 3
В большинстве современных приемников используют однокаскадные
УВЧ.
Принципиальная схема варианта УВЧ, предназначенного для работы совместно с простым коротковолновым приёмником супергетеродинного типа. Усилитель собран на полевом транзисторе с p-n переходом и каналом n типа. Полевые
транзисторы отличаются высоким входным сопротивлением и малыми уровнем шумов, что позволяет значительно улучшить характеристики всего приёмного
устройства.
Сигнал принимаемой радиостанции с антенны поступает в катушку связи L1, с которой индуктивно связан колебательный контур, образованный катушкой L2 и конденсатором переменной ёмкости C1. С помощью этого конденсатора

## Slide 4
контур можно настроить на любую радиостанцию, работающею в диапазоне частот от 6 до 12 МГц (25-50 м). В таком же диапазоне частот работает и приёмник.
Применение индуктивной связи контура L2C1 с антенной позволяет подобрать оптимальную связь между ними. Как видно из схемы, колебательный контур полностью подключён к транзистору, что даёт возможность получить значительное усиление сигнала до 10-20 дБ.
Варианты схемы (антенные усилители):
Реже, при высоких требованиях к избирательности и коэффициенту шума, УВЧ могут содержать до трех каскадов.
К числу основных электрических характеристик усилителей относятся:
1.Резонансный коэффициент усиления по напряжению

## Slide 5
На сверхвысоких частотах (СВЧ) чаще используют коэффициент усиления по мощности
,
где Gвх - активная составляющая входной проводимости усилителя; GH - активная составляющая проводимости нагрузки.
2.Частотная избирательность усилителя показывает относительное
уменьшение усиления при заданной расстройке
.
Иногда избирательность характеризуют коэффициентом
прямоугольности, например,
.
3.Коэффициент шума определяет шумовые свойства усилителя.
4.Искажения сигнала в усилителе: амплитудно-частотные, фазовые, нелинейные.
5.Устойчивость работы усилителя определяется его способностью сохранять в процессе эксплуатации основные характеристики (обычно К0 и АЧХ), а также отсутствие склонности к самовозбуждению.
На рис.1-3 приведены основные схемы УВЧ, а на рис.4 схема УПЧ с фильтром сосредоточения избирательности (ФСИ) в виде
электромеханического фильтра.

## Slide 6
Рис.1. УВЧ на полевом транзисторе
Рис.2. УВЧ на биполярном транзисторе

## Slide 7
Рис.3. УВЧ с индуктивной связью с избирательной системой
Рис.4. УПЧ с фильтром сосредоточенной избирательности
Рис.5. УПЧ с фильтром

## Slide 8
В усилителях радиочастоты и промежуточной частоты, в основном применяют два варианта включения усилительного прибора: с общим эмиттером (общим истоком) и каскодную схему включения транзисторов.
На рис. представлена схема каскада УПЧ с ФСИ, выполненного на
микросхеме 265 УВЗ. Микросхема представляет собой каскодный усилитель ОЭ - ОБ.
Усилители промежуточной частоты обеспечивают основное усиление и селективность приемника по соседнему каналу. Их важной особенностью
является то, что они работают на фиксированной промежуточной частоте и имеют большое усиление, порядка 104…106.
Общим для всех схем является двойное неполное включение
избирательной системы. (Полное включение можно рассматривать как частный случай, когда коэффициенты трансформации m и n равны единице). Поэтому для анализа можно использовать одну обобщенную эквивалентную схему замещения усилителя (см. рис.5).

## Slide 9
Рис.5. Обобщенная эквивалентная схема резонансного усилителя
На схеме транзистор со стороны выхода заменен эквивалентным
генератором тока с параметрами , и током
стороны входа следующего каскада проводимостью ,
, а со
. Резистор
утечки R1 (рис.1) или делитель (рис.2) заменены проводимостью (
или ).
Обычно сумму проводимостей считают проводимостью нагрузки
GН, т.е.
Анализ эквивалентной схемы позволяет получить все расчетные соотношения для определения характеристик каскада.
Так, комплексный коэффициент усиления каскада определяется выражением
,
где
- эквивалентная резонансная проводимость контура;
- обобщенная расстройка контура.
Из данного соотношения легко определить модуль коэффициента усиления

## Slide 10
и резонансный коэффициент усиления каскада УВЧ
.
Резонансный коэффициент усиления достигает своего максимального значения при одинаковом шунтировании контура со стороны выхода активного прибора и со стороны нагрузки (входа следующего каскада), т.е. когда
Приведенные соотношения позволяют получить уравнение резонансной кривой усилителя. Так, при малых расстройках,
.
Откуда, полоса пропускания УВЧ по уровню 0,707 (- 3дБ) равна
.
Резонансный коэффициент усиления одноконтурного каскада УПЧ такой же, как и у одноконтурного УВЧ
Для УПЧ с двухконтурным полосовым фильтром резонансный коэффициент усиления каскада определяется выражением
где
контурами.
- фактор связи между контурами, а
- коэффициент связи между

## Slide 11
Коэффициент усиления (по напряжению) УПЧ с любым ФСИ при
согласовании фильтра на входе и выходе может быть рассчитан по формуле
Здесь , - характеристические (волновые) сопротивления ФСИ по входу и выходу соответственно;
- коэффициент передачи фильтра в полосе прозрачности (пропускания).
В том случае, если известно затухание фильтра в полосе прозрачности в децибелах, то
.
Коэффициенты включения m и n вычисляются из условия согласования фильтра на входе и выходе
, .
Резонансная характеристика каскада УПЧ с ФСИ полностью
определяется кривой изменения коэффициента передачи ФСИ от частоты. Отдельные точки резонансной кривой ФСИ задаются в справочниках.
Коэффициент усиления избирательного усилителя не должен превышать величины коэффициента устойчивого усиления . В общем случае,
можно оценить из выражения

## Slide 12
Если в качестве усилительного элемента используется каскодная схема, то необходимо подставить соответствующие значения проводимостей для
каскодной схемы например, для схемы ОЭ – ОБ
В случае использования полевых транзисторов активной составляющей
проводимости можно пренебречь и
.