## Slide 1: Радиотехнические средства приема и обработки сигналов
С. Н. ДАНИЛОВ
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ» • 2025

## Slide 2
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
С. Н. ДАНИЛОВ
Радиотехнические средства приема и обработки сигналов
Утверждено Ученым советом университета
в качестве учебного пособия для студентов 3–4 курсов, обучающихся по направлениям 11.03.01, 11.04.01 «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Учебное электронное мультимедийное издание
Тамбов
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2025

## Slide 3
УДК 621.391
ББК 32.84я73
Д18
Р е ц е н з е н т ы :
Кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г. Р. Державина»
Д. А. Чистилин
Кандидат технических наук,
доцент кафедры «Информационные системы и защита информации» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
И. В. Дидрих
Данилов, С. Н.
Радиотехнические средства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / С. Н. Данилов. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2025. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод 00,0 Mb ; RAM ; Windows 95/98/XP/7-11 ; мышь. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-8265-2867-9
Д18
Рассмотрены особенности приема и обработки сигналов, обоснования схемных решений приемных устройств, обеспечения помехоустойчивого приема сигналов в средствах связи, излагаются возможности схемных решений при приеме сигналов по каналам связи.
Предназначено для студентов 3–4 курсов, обучающихся по направлениям 11.03.01, 11.04.01 «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
УДК 621.391
ББК 32.84я73
Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.
ISBN 978-5-8265-2867-9
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2025

## Slide 4
Введение
Радиотехника – это узкоспециализированная область, которая обычно включает в себя следующие области знаний:
проектирование антенных систем, обеспечивающих заданную чувствительность к электромагнитному полю, воздействующему на антенну;
проектирование структур систем связи и линий передачи радиочастотной энергии;
расчет элементов схем и структур линий передачи: генераторов, усилителей, смесителей, демодуляторов, фильтров и других устройств;
контроль и измерение характеристик радиочастотных устройств и систем.

## Slide 5
Радиотехнические средства приема и обработки сигналов (радиоприемники) обеспечивают применение электромагнитного поля для приема радиосигналов в диапазоне частот около 20 кГц до 300 ГГц.
Они встроены практически во все радиосредства, которые передают или принимают радиоволны, например, мобильные телефоны, радиоприемники, Wi-Fi и радиостанции двусторонней связи и т.д.
Под радиотехническим средством приема и обработки сигналов обычно понимают устройство содержащее антенну, радиоприемник, а также средства обработки принимаемой информации и выдачи ее в нужной форме.
Антенна обеспечивает поляризационную и пространственную избирательность, преобразование радиоволн в электрические радиосигналы.

## Slide 6
Радиоприемник осуществляет собственно радиоприем, то есть выделение нужных сигналов из принятых радиоволн, а именно преобразование сигнала по частоте, выделение полезного радиосигнала из совокупности мешающих сигналов и помех, действующих на выходе антенны, усиление, преобразование полезного радиосигнала к заданному виду.
Разработка и совершенствование радиоустройств происходит уже больше ста лет. За это время появились и ушли в прошлое электровакуумные приборы. Появились полупроводниковые приборы: устройства стали значительно компактнее и легче.
Появились интегральные микросхемы. Транзисторный радиоприемник сначала стал размером со спичечную коробку, а потом вообще стал отдельной частью устройств, например, смартфонов или частью некоторых специализированных микроконтроллеров (см., например, приемопередатчик стандарта 802.15.4 в ATmega128RFA1).

## Slide 7
В связи со всем этим представляет интерес вопрос синтеза оптимального приемника, его реализуемости, сравнения потенциальных характеристик оптимального приемника с практически реализуемыми конструкциями. Изучение этого материала позволит будущему специалисту лучше ориентироваться в работе с устройствами радиоприема, их проектировании, обслуживании и настройке.
Развитие средств радиоприема тесно связано с достижениями в области классической электродинамики, статистической теории, теории информации.
История радиотехники начинается с работ Майкла Фарадея, заложившего основы учения о магнитном и электрическом полях.

## Slide 8
Он высказал мысль о том, что распространение электрических и магнитных воздействий происходит с конечной скоростью и представляет собой волновой процесс.
Эти идеи были развиты Дж. Максвеллом, математически описавшим электрические и магнитные явления системой из четырех уравнений, из которой следовала возможность существования электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве в виде электромагнитной волны.
Радиотехника – это наука об электромагнитных колебаниях высокой частоты и радиоволнах, а также техника применения радиоволн для практических нужд.
Можно выделить несколько важных областей науки входящих в радиотехнику или тесно связанных с ней - это электродинамика, статистическая теория радиотехнических систем и теория информации.

## Slide 9
1. КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

## Slide 10
Д.К. Ма́ксвелл
Джеймс Клерк Ма́ксвелл заложил основы современной классической электродинамики, используя идеи М. Фарадея. Ниже приведены уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах.

## Slide 11
2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

## Slide 12
Область статистической теории радиотехнических устройств рассматривает методы анализа и синтеза оптимальных устройств обработки информации в современных радиотехнических системах, работающих в условиях воздействия различных случайных факторов, как в радиотехнических цепях, так и на трассах распространения радиосигналов. Да и сами принимаемые полезные сигналы носят стохастический характер.
Знание современных методов синтеза радиоприемных систем различного назначения, методов статистического моделирования, изучение вероятностных моделей случайных сигналов и помех и их преобразования, знание основ теории обнаружения, оценивания и различения сигналов важно для радиоинженера.

## Slide 13
Историческими предшественниками статистической теории связи явились не физики, а математики.
Математиками к 30-м годам были разработаны:
теория оценки параметров (Р. Фишер, Г. Крамер) и
теория проверки гипотез (Дж. Нейман, Е. Пирсон).
К 40-м годам стала известной
общая теория статистических решений (А. Вальд).
Эгон Ш. Пирсон
Ежи Сплава-Нейман
Р. Э. Фишер
Гаральд Крамер
Абрахам Вальд

## Slide 14
Все это дало возможность сформулировать задачу синтеза оптимальных устройств, обеспечивающих максимально возможное ослабление помех.
Был синтезирован оптимальный фильтр, который принимая на входе смесь смесь полезного сигнала с шумом y(t) = s(t) + n(t) формирует на выходе сигнал sвых(t) с минимально достижимой среднеквадратической ошибкой.
Кроме того можно было получить на выходе линейное преобразование сигнала, например, предсказание.
Для импульсного отклика такого фильтра было найдено фундаментальное соотношение Винера–Колмогорова–Хопфа.
В 1942–1943 гг. Д. Нортс нашел согласованный фильтр, обеспечивающий максимум отношения пикового значения отношения сигнал/шум.

## Slide 15
Р. Л. Страто́нович - один из создателей теории СДУ
Хинчин А. Я.
один из крупнейших учёных
в советской школе теории
вероятностей
А.Н. Колмого́ров —
советский математик,
один из крупнейших
математиков XX века.
А.А. Ма́рков — русский математик,
академик, внёсший большой вклад
в теорию вероятностей,
математический анализ и
теорию чисел.
Некоторые российские ученые, внесшие существенный вклад в эту область науки

## Slide 16
3.ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 17
Теория информации — раздел прикладной математики и радиотехники, относящийся к измерению количества информации, теории обработки сигналов, установлению предельных соотношения для систем передачи данных.
Как и любая математическая теория, она оперирует математическими моделями используя главным образом, математический аппарат теории вероятностей и математической статистики.
Основные разделы теории информации — кодирование источника (экономное кодирование) и помехоустойчивое (канальное) кодирование. Она тесно связана с информационной энтропией, коммуникационными системами, криптографией и другими смежными дисциплинами.

## Slide 18
Ральф Ха́ртли —
американский учёный
А.Н. Колмого́ров
Некоторые ученые, внесшие существенный вклад в эту область науки
Уравнение Шеннона
Уравнение Шеннона-
Хартли
Здесь pi — вероятность события; N — число элементов — носителей информации.
Здесь C – пропускная способность канала; F – полоса пропускания канала; Ps/Pn – отношение сигнал/шум.
Рис. 1. Структура линии связи

## Slide 19
4. РАЗВИТИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ
РАДИОПРИЕМА
Краткий исторический обзор

## Slide 20
В 1851 году Генрих Румкорф запатентовал устройство под названием «катушка Румкорфа» (рис. 2). Это устройство использовалось в качестве простейшего передатчика радиоволн.
Немецкий и французский изобретатель, механик, имя которого получило устройство для получения импульсов высокого напряжения
Рис. 2. Передатчик Румкорфа

## Slide 21
В 1886-1888гг. Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла.
Он использовал катушку Румкорфа в качестве передатчика, антенну (симметричный вибратор) и приемник в виде металлической рамки с малым искровым промежутком (рис. 3). Герц установил, что электромагнитное поле имеет волновой характер.
Рис. 3. Экспериментальная
установка Герца
Ге́нрих Ру́дольф Герц
— немецкий физик

## Slide 22
14 августа 1894 года в Оксфорде Оливер Лодж с помошником продемонстрировали приём электромагнитных волн от искрового передатчика, установленного в соседнем корпусе на расстоянии 40 м. Приемник содержал когерер («трубку Бранли»), источник тока и гальванометр. Его приёмное устройство взяли за основу и усовершенствовали А. С. Попов и Г. Маркони.
Оливер Джозеф Лодж –
английский физик и
изобретатель
Попов А.С. - русский физик
и электротехник
Г. Маркони - итальянский
радиотехник, предприниматель
Оливер Лодж писал:
«Я всегда был высокого мнения о работах профессора Попова в области беспроволочного телеграфирования. Я тоже применял метод автоматического встряхивания когерера для восстановления чувствительности, но Попов первый использовал для этого действие самого сигнала. Это, я думаю, является новшеством, придуманным Поповым…».

## Slide 23
Далее события развивались следующим образом. Ряд изобретателей и ученых разных стран предлагают:
- Маркони (1896 год) – приемопередатчик с параболическими рефлекторами дал дальность связи 2,5 км;
- Карл Браун (1897 год) - слуховой прием на телефон при использовании угольного детектора.
В 1900 году фирма Дюкрете использовлаа запатентованный Поповым телефонный приемник для приема телеграфных сигналов на слух (торговая марка «Попов — Дюкрете»);
В 1904 году Д. Флеминг изобрел первую радиолампу (диод).
1907 год — Ли де Форест получил патент на ламповый триод.
В 1912 году разработаны схемы ламповых автогенераторов.
В октябре 1913 года Эдвин Армстронг изобретает регенеративный радиоприемник.
В 1917 году Люсьен Леви запатентовал принцип преобразования частоты.
В 1918 году Армстронг на основе идеей Леви изобретает супергетеродинный приемник.

## Slide 24
Подобные решения предлагались в это же время во Франции (Л. Леви), в Германии (В. Шоттки). Там также был предложен принцип супергетеродинного приёма.
Независимо от Шоттки к аналогичной структуре пришел Э. Армстронг (его патент получен в декабре 1918 года.
В 1929-30 гг. с появлением радиоламп с экранной сеткой (тетродов и пентодов) супергетеродинный приёмник становится основным типом.
Схема супергетеродинного приемника явилась наилучшим решением в области радиоприема. С тех пор подавляющее большинство приемников строятся по этой схеме (рис. 4).
Рис. 4. Схема супергетеродинного приемника

## Slide 25
Армстронг впервые построил и испытал прототип супергетеродинного приёмника. Он же указал на возможность многократного преобразования частоты.
В декабре 1921 года английский радиолюбитель принял сигналы станций из США на супергетеродинный приёмник с пятикаскадным УПЧ. С этого события к супергетеродинам появляется повышенный интерес.
Наиболее значимые изобретения Армстронга – супергетеродинный приемник, частотная модуляция и регенеративная схема (схема с положительной обратной связью).
Первые супергетеродины были громоздки и дороги из-за большого числа ламп. Но дальнейшее совершенствование радиоламп позволило существенно упростить и удешевить этот приёмник. Появились усилители на многосеточных лампах с большим коэффициентом усиления, комбинированные лампы для преобразователей частоты, позволившие на одной лампе создавать смеситель и гетеродин. Простой супергетеродин стало возможно построить всего на трёх-четырёх лампах.
Эдвин Говард Армстронг (Edwin Howard Armstrong), 1890–1954 американский изобретатель и инженер-электрик, внесший фундаментальный вклад в развитие радиотехники.

## Slide 26
5. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО ПРИЕМА

## Slide 27
В работе В. А. Котельникова по ТПП (1956г.) рассматривалась задача приема сигналов в канале с постоянными и известными параметрами, т.е. он рассматривал по существу систему приема сигналов, на основе синхронного детектирования (рис.5). Синхронный прием сигнала возможен, когда система точно отслеживает изменения фазы входного сигнала.
Большой вклад в разработку теории помехоустойчивого приема внесли американские, английские и российские ученые, в частности П. Вудворт и И. Дейвис. А. Зигерт, В. А. Котельников, Д. Мидлтон и др.
В.А. Коте́льников — советский и российский учёный в области радиофизики, радиотехники
Рис. 5. Синхронный прием сигнала

## Slide 28
Первой работой, в которой были изложены результаты исследований приема сигналов в канале с неопределенной фазой, была статья американских ученых У. Петерсона, Т. Бирдзолла и У. Фокса. Они привели схемы оптимальных приемников и дали оценку помехоустойчивости некогерентного приема.
Важнейший вклад в исследования этого вопроса внес в середине 50-х годов выдающийся российский ученый Л. М. Финк.
В 1928 г. Г. Найквистом была опубликована первая теоретическая статья, посвященная вопросам фазовой селекции сигналов.
Первую практическую схему синхронного приема создал в 1932 г. французский инженер О. Бельсиз. В 1933-1935 гг. важный вклад в исследования синхронного приема дискретных сигналов был сделан советскими учеными Д. В. Агеевым, Е. Г. Мамотом, А. А. Пистолькорсом, В. И. Сифоровым.
Но реализовать синхронный прием сигналов с фазовой модуляцией не удавалось (из-за трудностей устранения «обратной работы»).
Гарри Найквист
В.И. Си́форов
Л. М. Финк

## Slide 29
Но в 1954 г. профессор Н. Т. Петрович осуществил на практике идею синхронного приема путем применения дифференциального метода обработки – относительно-фазовой модуляции (ОФМ).
В последующие годы велись исследования помехоустойчивости приема сигналов ОФМ (Л. М. Финк, Н. П. Хворостенко и американец К. Р. Кан). Было изучено группирование ошибок, свойственное этому методу, рассмотрены вопросы реализации устройств приема. Исследовалась двойная относительно-фазовая модуляция (ДОФМ) – изменение фазы кратное π/4.
Н. Т. Петрович
В настоящее время наиболее простой тип фазовой манипуляции – бинарная фазовая манипуляцией (BPSK, binary phase shift keying). Это один из самых помехоустойчивых видов манипуляции. Максимальная разница между фазами логической единицы и логического нуля составляет 180° (коэффициент кросскореляции равен -1).
Фазовая манипуляция QPSK обеспечивает более высокую скорость передачи данных (два бита на символ).
Вариантом такой модуляции является квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом (Offset QPSK). Другим вариантом является π/4-QPSK, которая уменьшает максимальный скачок фазы до 135°. OQPSK обладает преимуществом в уменьшении разрывов фазы, а преимуществом π/4-QPSK является то, что она совместима с дифференциальном кодированием.

## Slide 30: 6. ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ РАДИОПРИЕМА

## Slide 31
Принимаемый сигнал всегда искажен помехами. Никакие конструктивные решения не позволяют полностью устранить их влияние. Важно строить приемные устройства таким образом, чтобы свести искажающее воздействие помех на полезный сигнал к минимуму.
Приемник, обеспечивающий наименьшие искажения передаваемого сигнала, называется оптимальным. Этот наименьший уровень искажений характеризует потенциальную помехоустойчивость.
Потенциальная помехоустойчивость не может быть превзойдена реальным приемным устройством. Знание потенциальной помехоустойчивости важно для оценки качества созданного приемника. Чем ближе его характеристики к потенциальным, тем он лучше.
Но возможен и другой подход к повышению уровня помехоустойчивости приема это выбор или разработка лучших видов радиосигналов. Сигнал, для которого при прочих равных условиях достигается максимальная потенциальная помехоустойчивость, является лучшим.

## Slide 32: 6.1. Обнаружение сигнала
Пусть принимается сигнал о котором известно, что он представляет собой:
сумму полезного сигнала s(t) и помехи n(t);
только помеху n(t).
Математическая модель такого сигнала запишется в виде:
y(t) = Θs(t) + n(t), 0 ≤ t ≤ Ts,
где Θ случайная величина, принимающая два значения: Θ = 1 с вероятностью p1 (сигнал присутствует) и Θ = 0 с вероятностью p2 = 1 - p1 (сигнал отсутствует); Ts - интервал наблюдения колебания y(t).
Необходимо по принятой конкретной реализации y(t) на интервале 0, Ts с наименьшей ошибкой принять решение о наличии или отсутствии в ней сигнала s(t).
Такая задача характерна для радиолокации. В результате решения этой задачи должна быть получена структурная схема оптимального обнаружителя сигнала и найдены его основные характеристики: вероятности правильного и ошибочного принятия решения.

## Slide 33
6.2. Различение сигналов
Возможна ситуация, когда в принятом колебании может присутствовать один из двух сигналов: s1(t) или s2(t), т.е.
y(t) = Θs1(t) + (1 - Θ) s2(t) + n(t), 0 ≤ t ≤ Ts,
где - Θ случайная величина, принимающая два значения: Θ = 1 с вероятностью (присутствует сигнал s1(t)) и Θ = 0 с вероятностью p2 = 1 - p1 (присутствует сигнал s2(t)); Ts - интервал наблюдения колебания y(t).
По принятой реализации необходимо вынести решение, какой из сигналов s1(t) или s2(t) присутствует в принятом колебании т.е. требуется оптимальным образом оценить значение случайной величины Θ.
Обобщением задачи различения двух сигналов является задача различения n > 2 сигналов s1(t), s2(t), s3(t), s4(t),… , sn(t). Такая задача значительно сложнее задачи различения двух сигналов.
Задача различения двух сигналов характерна для систем передачи бинарных сообщений. Задача различения n > 2 сигналов решается в системах радиосвязи и телеуправления.

## Slide 34
6.3. Оценка параметров сигнала
Пусть принятое колебание y(t) представляет собой полезный сигнал s(t, λ), зависящий от некоторого параметра λ и помехи n(t):
y(t) = s(t, λ) + n(t), 0 ≤ t ≤ Ts.
Параметр сигнала λ является случайной величиной с априорной плотностью вероятности pапр(λ)
Априорная плотность вероятности - это плотность вероятности случайной величины до наблюдения колебания.
Необходимо по принятой реализации оптимальным образом, т.е. с минимальной погрешностью оценить значение неизвестного параметра λ.
Такого типа задачи характерны для измерительной техники, радиолокации и радионавигации.

## Slide 35
7. КОГЕРЕНТНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
Известно, что он выполняет следующую операцию:
y(t) =
Таким образом, он содержит перемножитель принимаемого сигнала r(t) = s(t) + n(t), где s(t) – полезный сигнал, n(t) – белый гауссовский шум, функция плотности распределения которого имеет вид
и интегратор, выполняющий интегрирование за время длительности символа Ts, который нужно принять. В формуле обозначено σ2n – дисперсия (мощность) шума.
Коррелятор обеспечивает наилучшее отношение сигнал/шум для сигналов известной формы.
Сложность реализации такого приемника состоит в том, что на месте приема невозможно создать точную копию принимаемого полезного сигнала. Неизвестны: его амплитуда, точное значение частоты (из-за доплеровского сдвига и нестабильности генераторов) и фаза.

## Slide 36
Рис. 7.1. Когерентный оптимальный приемник

## Slide 37
Очевидно оптимальная обработка принимаемого сигнала должна быть за­вершена до детектора, а именно в линейной части прием­ника.
Так как для любого сообщения из i = 1, 2, …, N известна функция si(t), но неизвестно, какое именно значение сообщения содержится в принятой реализации r(t), то на приемной стороне должны создаваться опорные сигналы si(t), со­ответствующие каждому из значений сообщения.
При передаче нескольких разных значений сообщения прием­ник становится многоканальным. Каждое из произведений по­ступает на соответствующие перемножители и накапливающее устройство своего канала.
На этом оптимальная обработка принятой реализации в случае полно­стью известного сигнала заканчивается. В каждом из каналов сигнал может поступать на пороговую схему. В том канале, в котором si(t) соответствует полезному сигналу принятой реализации r(t), функция корреляции должна превысить порог.
Реализовать подобную схему приема можно в приемнике с синхронным детектором (рис. 7.2)
Пусть опорный сигнал si(t) поступает в приемник непосредственно от передатчика. Назначение некоторых элементов приемника, которые не искажают принимаемого сигнала: входная цепь, УВЧ, УПЧ уже рассмотрено. Временное запаздывание сигнала на время распространения учитывается временным сдвигом t1 = t + τ.

## Slide 38
Рис. 7.2. Реализация схемы когерентного приема

## Slide 39
Корреляционную обработку принятой реализации r’(t1) и опорного сигнала s(t1), копии ожидаемо­го, можно произвести с помощью синхронного детектора, кото­рый по сути является умножителем, и цепочки RC (интегратор).
Постоянная времени цепочки RC должна быть значительно больше длительности сигнала, для того, чтобы на­копление сигнала происходило ли­нейно.
Пусть передатчик излучает колебание si, соответствующее символу полезного сигнала длительностью Ts. Кроме того, имеется опорный сигнал в виде копии излучаемого символа. На схеме символически показано, что он поступает по отдельной линии.
На антенну приемника поступает электромагнитная волна в виде суммы полезного сигнала и шума. Эта сумма далее в виде скалярного сигнала усиливается и преобразуется по частоте. Частота преобразованного сигнала (промежуточная частота) значительно ниже несущей частоты.
Такое преобразование необходимо для того, чтобы усилить сигнал резонансным усилителем с большим коэффициентом усиления и обеспечить основную избирательность по соседнему каналу. Сделать эти две операции на пониженной частоте значительно проще.
Трудность обеспечения усиления на высокой частоте заключается в том, что при большом количестве усилительных каскадов, работающих на одной частоте, возникает опасность самовозбуждения.

## Slide 40
Примечание. Максимальный устойчивый коэффициент усиления для усилителей на транзисторах равен:
K = 6,3
где S - крутизна характеристики транзистора на рабочей частоте, мА/В;
f - максимальная рабочая частота;
Сс - емкость коллектор-база, пФ.
Например, для транзистора КТ399А S=110, Сс = 0.12, пФ. Тогда максимальный устойчивый коэффициент усиления на частоте f = 450 МГц равен всего лишь Ку = 9.
Далее сигналы r’(t1) и s(t1) поступают на синхронный детектор. На выходе синхронного детектора получается сигнал, который содержит постоянную составляющую, которая накапливается в течение длительности символа и низкочастотный шум. Составляю­щие высоких частот отсеиваются ин­тегрирующей цепочкой RC.

## Slide 41
Частично этих трудностей можно избежать создав фильтровой приемник (рис. 7.3).
Рис. 7.3. Реализация схемы фильтрового приема

## Slide 42
Согласованный фильтр СФ, импульсная характеристика которого зеркально повторяет форму сигнала, наилучшим образом выделяет сигнал из шумов. Далее ключевое устройство, которое в определенный момент времени производит отсчет. Пороговое устройство принимает решение о том, был принят символ или нет, или какой символ был принят.
Теперь рассмотрим схему реального приемника прямого преобразования. По сравнению со схемой оптимального приемника здесь схема содержит ряд необходимых дополнительных элементов (рис. 7.4).
Входную цепь (ВхЦ), которая предназначена для передачи энергии входного сигнала из антенны на вход последующих каскадов и предварительной фильтрации помех. Необходимость такой фильтрации обусловлена тем, что следующие далее усилитель и преобразователь частоты содержат нелинейные активные элементы. Это приводит к появлению дополнительных искажений. Входная цепь как фильтр может быть согласавана с сигналом только по ширине спектра.
Далее следует усилитель высокой (радио) частоты (УВЧ), который обеспечивает усиление радиосигнала до уровня, обеспечивающего нормальную работу смесителя и дополнительную фильтрацию от помех, хотя иногда такие усилители бывают апериодическими. Наличие в приемнике усилителя позволяет осуществить регулировку уровня сигнала (регулировка усиления).

## Slide 43
Далее следует преобразователь частоты, включающий в себя смеситель (СМ) и гетеродин (G). С некоторым приближением можно считать, что смеситель выполняет роль умножителя входного сигнала и опорного сигнала, формируемого гетеродином.
При переходе от станции к станции по частоте приходится перестраивать ВхЦ, УВЧ и гетеродин. Это не совсем простая операция, т.к. колебательные контуры ВхЦ и УВЧ с одной стороны и гетеродина с другой стороны настроены на разные частоты. Кроме того при перестройке контуров по частоте полоса контуров и добротность изменяются.
Роль интегратора выполняет выходной фильтр, накапливая энергию видеоимпульса (символа). Т.о. видно, что такой приемник в какой-то мере имеет сходство и с корреляционным, и с фильтровым оптимальным приемниками. Здесь следует отметить, что также как в корреляционном приемнике необходимо обеспечивать точное совпадение частот fc и fг.
Для достаточно точной подстройки частоты гетеродина под частоту сигнала используют дополнительное устройство – цепь синхронизации (ЦС) (рис. 7.5). Эта цепь выделяет из принимаемого сигнала составляющую несущей частоты (если она в нем есть) и далее она используется для синхронизации гетеродина – навязывание ему колебаний с нужной частотой и фазой.
Сложность тут состоит в том, что принимаемый сигнал зашумлен и это приводит к тому, что приемлемое качество работы приемника можно получить только при достаточной величине отношения сигнал/шум.

## Slide 44
Рис. 7.4. Реализация схемы прямого преобразования

## Slide 45
Рис. 7.4. Реализация схемы прямого преобразования с цепью синхронизации

## Slide 46
Супергетеродинный приемник нашел широкое применение в радиосвязи. Идея супергетеродинного приема проста. Учитывая, что для повышения дальности связи нужно большое усиление сигнала, а также то, что, как показано выше, максимальная величина коэффициента усиления все больше ограничивается с ростом частоты сигнала, следует перенести сигнал на пониженную частоту, а потом производить основное усиление. Кроме того, необходимо обеспечить избирательность по соседним каналам и сделать это намного удобнее на пониженной частоте (легче построить полосовой фильтр с АЧХ с крутыми срезами).
Рассмотрим работу такого приемника по структурной схеме (рис. 7.5). По сравнению с вышерассмотренными схемами приемников здесь схема содержит ряд дополнительных элементов.
Входная цепь
Роль входной цепи также рассмотрена выше. Здесь только необходимо добавить, что основная роль ее состоит в согласовании выходного сопротивления антенны с входным сопротивлением УВЧ для эффективной передачи энергии входного сигнала из антенны на вход УВЧ и предварительной фильтрации помех (особенно зеркальной помехи). Так как входная цепь не содержит активных элементов, то сигнал в ней не усиливается, а затухает (величина затухания составляет величину примерно -2 дБ).

## Slide 47
Рис. 7.5. Реализация схемы прямого преобразования с цепью синхронизации

## Slide 48
Вторым важным моментом для ВхЦ является необходимость обеспечить максимальный коэффициент передачи по мощности КрВхЦ, так как он влияет на коэффициент шума этой цепи KШВхЦ = 1/КрВЦ , а следовательно, как будет показано ниже, и на коэффициент шума всего приемника.
Усиление на высокой (радио-) частоте (УВЧ)
Далее следует УВЧ, который обеспечивает усиление радиосигнала до уровня, обеспечивающего нормальную работу смесителя. Если этот усилитель не апериодический, то он как и ВхЦ обеспечивает фильтрацию помех (в первую очередь зеркальной). Как было сказано выше, на радиочастоте невозможно получить высокий устойчивый коэффициент усиления. Обычно для двухкаскадного УВЧ усиление составляет 10-12 дБ. Особое значение для этого усилителя имеют его шумовые характеристики, которые ограничивают чувствительность приемника.

## Slide 49
Примечание. Определение чувствительности.
Существует много определений чувствительности, но здесь приведем два наиболее употребительных вида.
Пороговая чувствительность приемника — это тот минимальный уровень радиосигнала на его входе, который обеспечивает равные уровни полезного сигнала и шума на выходе приемника (отношение сигнал/шум равно единице).
Чувствительность приемника, ограниченная усилением — это тот минимальный уровень радиосигнала на его входе, который обеспечивает получение заданного уровня сигнала на выходе приемника.

## Slide 50
Для оценки уровня шумов, создаваемых элементами самого приемника (как любого четырехполюсника) вводится понятие коэффициента шума Kn, который определяет уровень собственных шумов приемника в суммарном шуме на его выходе.
Для любого четырехполюсника Kn может быть представлен в виде дроби:
Kш = Pш вых/Pш вых.ид = (Pш вых.ид + Pш соб)/Pш вых.ид = 1 + Pш соб/Pш вых.ид.
Здесь Pш вых.ид - мощность шума на выходе идеального четырехполюсника без шума; Pш соб - собственные шумы четырехполюсника.
Предположим, что на вход четырехполюсника от источника сигнала с внутренним шумящим сопротивлением Rи поступает шум мощностью
Pш вх = bkT0ΔFш,
где ΔFш – полоса частот шума;
b - коэффициент рассогласования, зависящий от сопротивлений источника сигнала Rи и входного сопротивления четырехполюсника;
k = 1,380710-23 Дж/К - постоянная Больцмана;
T0 = 293К - абсолютная температура (200 С).

## Slide 51
Определим мощность сигнала на выходе нешумящего четырехполюсника
Pш вых.ид = bkT0ΔFшKp,
где Kp - коэффициент усиления по мощности.
Коэффициент шума можно определить и через отношение:
Kш = (Pс/Pш)вх/(Pс/Pш)вых,
показывающее ухудшение выходного отношения сигнал/шум четырехполюсника из-за собственных шумов.
Иногда удобно пользоваться понятием шумовой температуры.
Коэффициент шума пассивного четырехполюсника (например, ВхЦ приемника) определяется как отношение: Kш = 1/Kp ном, где Kp ном - номинальный коэффициент передачи по мощности четырехполюсника (при полном согласовании).
Коэффициент шума многокаскадного устройства можно определить так:
KшΣ = Kш1 + (Kш2 – 1)/Kp ном1 + (Kш3 – 1)/Kp ном1 Kp ном2 + (Kш4 – 1)/Kp ном1 Kp ном2 Kp ном3 …,
где Kшi - коэффициент шума i-го каскада.
Из последней формулы видно, что влияние каждого последующего каскада на KшΣ меньше предыдущего.

## Slide 52
Задачу приема стали разбивать на два этапа — перестройка по диапазону частот, и обеспечение избирательности по соседнему каналу.
Для перестройки по частотному диапазону стали использовать перенос спектра на определенную (обычно достаточно низкую) промежуточную частоту. Перенос спектра принимаемых частот осуществляется при помощи следующего тригонометрического преобразования:
тогда напряжение на выходе смесителя, который выполняет функцию перемножителя, будет записываться:
Теперь достаточно выделить и усилить составляющую разностной частоты.

## Slide 53
В радиотракте помимо усиления сигнала происходит преобразование частоты принятого колебания.
На рис. была представлена схема с однократным преобразованием. В таком приемнике сигналы частоты fc преобразуются в преобразователе частоты (ПрЧ), состоящем из смесителя (См), генератора вспомогательных колебаний – гетеродина (Г) и фильтра (например, фильтра сосредоточенной селекции - ФСС) в колебания фиксированной, так называемой промежуточной частоты fпр, на которой и осуществляются основное усиление и частотная избирательность.
Смеситель содержит нелинейный элемент или элемент с переменным параметром, поэтому в результате воздействия сигналов с частотами fc и fг на его выходе возникают колебания с комбинационными частотами: f = |± n fc ± kfг|, где n, k - целые числа от нуля до бесконечности.
Одна из этих комбинационных составляющих выделяется фильтром на выходе смесителя и используется в качестве новой несущей частоты выходного сигнала, усиливаемого затем усилителем промежуточной частоты УПЧ, который может содержать несколько каскадов резонансных или апериодических усилителей. Обычно используется наиболее интенсивная комбинационная составляющая с k = 1 и n =1 (простое преобразование).

## Slide 54
Если k ≠ 1, то преобразование называется комбинационным. Чаще всего в качестве промежуточной используется разносная частота fпр = fг - fс.
При этом происходит понижение частоты и облегчается дальнейшее усиление, а верхняя настройка гетеродина (fг > fс) упрощает сопряжение настроек контуров, настроенных на разные частоты.
Сопряженная перестройка ВЦ, резонансных цепей УРЧ и гетеродина обеспечивает постоянство fпр при перестройке по диапазону, что дает возможность использовать в тракте промежуточной частоты сложные неперестраиваемые фильтры (рис. 7.6) сосредоточенной селекции, реализующие АЧХ, близкую к идеальной и обеспечивающие основную избирательность (рис. 7.7).
Рис. 7.6. Образцы фильтров
промежуточной частоты

## Slide 55
Рис. 7.7. Пример АЧХ фильтра сосредоточенной селекции

## Slide 56
В супергетеродинном приемнике реализуется высокое устойчивое усиление за счет ослабления роли паразитных обратных связей. Основные качественные показатели практически не изменяются при перестройке приемника, так как определяются в основном неперестраиваемым трактом промежуточной частоты.
Однако, такой приемник не лишен недостатков, основным из которых является наличие побочных каналов приема.
Предположим, что приемник принимает сигнал от радиостанции на частоте fс. Для этого в приемнике устанавливается частота гетеродина fг, при которой fпр = fг - fс. При этом, если на вход ПрЧ поступает сигнал, который при взаимодействии с частотой гетеродина или ее гармониками также преобразуется в промежуточную частоту, то такой сигнал проходит на выход ПрЧ так же как и полезный сигнал.
Частоты нескольких побочных каналов приема показаны на рисунке 7.8. При этом предполагается, что в ПрЧ не образуются гармоники сигнала (n = 1), то есть преобразователь линеен относительно сигнала. В противном случае сигнал при переносе на промежуточную частоту будет искажен.

## Slide 57
Рис. 7.8. Побочные каналы приема: на промежуточной частоте,
зеркальный канал и каналы приема на гармониках сигнала гетеродина

## Slide 58
Частота fпр соответствует каналу прямого прохождения. Сигнал этой частоты проходит через ПрЧ без преобразования как через усилитель (если ПрЧ транзисторный) или как через пассивную цепь (ПрЧ диодный). Частота fзк соответствует зеркальному каналу, отстоит от полезного сигнала на 2fпр и взаимодействует с гетеродином так же как полезный сигнал fзк – fг = fпр (рис. 7.9).
Рис. 7.9. Окна прозрачности приемника

## Slide 59
Очевидно, что отфильтровать побочные каналы приема необходимо до преобразователя и эту функцию выполняет ВЦ и УРЧ. АЧХ ВЦ и УРЧ показана на рисунке 7.10.
Наиболее опасным из побочных каналов приема является зеркальный канал. Поэтому одним из основных показателей ПРМ является избирательность по зеркальному каналу Seзк.
Рис. 7.10. АЧХ входной цепи и УРЧ

## Slide 60
Так как ВЦ и УРЧ обеспечивают лишь избирательность по зеркальным каналам приема, их АЧХ обычно значительно шире, чем АЧХ ФСС.
Рис. 7.10. Устранение зеркальной помехи и помехи на промежуточной частоте

## Slide 61
Последний обеспечивает основную избирательность по соседнему каналу, частота которого соответствует частоте ближайшей станции (Δfск ≥ П).
Для сравнения у радиовещательных АМ приемников fпр = 465 кГц, т.е. Δfзк = 2fпр = 465 • 2 = 930 кГц; Δfск = 9 кГц.
Ввиду того, что ВЦ и УРЧ в ПРМ выполняют функцию предварительной фильтрации, их обычно называют преселектором.
К другим недостаткам супергетеродинного ПРМ относятся:
- влияние нестабильности частоты гетеродина на настройку ПРМ и
возможность излучения колебаний гетеродина через приемную антенну.
Очевидно, выбор промежуточной частоты влияет на основные показатели ПРМ. Чем выше fпр, тем легче обеспечить избирательность по зеркальному каналу, но тем труднее обеспечить большое устойчивое усиление и фильтрацию в тракте промежуточной частоты.
С другой стороны, понижение fпр приводит к ухудшению избирательности преселектора и увеличению вероятности излучения колебаний гетеродина через приемную антенну (ввиду близости частоты гетеродина к частоте настройки преселектора).
Т. о., выбор частоты fпр ограничен противоречивыми требованиями. Поэтому либо ее выбирают на основе компромисса, либо используют многократное (чаще двукратное) преобразование частоты.

## Slide 62
При расчете структурной схемы очень важно правильно распределить коэффициенты усиления каждого блока. Как это уже обсуждалось выше, чувствительность приемника определяется уровнем шума каждого из каскадов, однако наибольшее влияние на этот параметр оказывает первый каскад приемника. Для того чтобы последующие каскады не оказывали существенного влияния на чувствительность приемника, можно поднять усиление первого каскада, однако это приведет к возрастанию интермодуляционных искажений, поэтому в большинстве случаев приходится ограничиваться компенсацией потерь в последующих каскадах.
При первом преобразовании частота fпр выбирается достаточно высокой, чтобы проще отфильтровать помехи по ЗК, при втором преобразовании – достаточно низкой, что облегчает фильтрацию соседних станций и обеспечение большого усиления (рис. 7.12).
Рис. 7.12. Структура приемника с двойным преобразованием частоты

## Slide 63
Это уменьшение тем сильнее, чем больше Kp ном предыдущих каскадов. Поэтому для обеспечения высокой чувствительности стремятся первые каскады (особенно УРЧ) выполнять на малошумящих активных элементах и с максимальным коэффициентом усиления по мощности. Коэффициент шума каждого каскада УВЧ примерно равен 0,9 дБ.
Смеситель
Далее следует смеситель (СМ), на который подаются два сигнала – сигнал с выхода УВЧ и сигнал гетеродина (Г). СМ и Г вместе составляют преобразователь частоты. В качестве смесителя используют нелинейный элемент с квадратичной амплитудной характеристикой. Это может быть полупроводниковый диод (чаще всего в радиолокационных приемниках) или транзистор. При преобразовании частоты выходной полезный сигнал уменьшается примерно на 5-6 дБ. Существенное значение здесь играет сигнал гетеродина. Его мощность задается, исходя из нужной для работы СМ мощности с запасом в 2 ... 4 дБ для компенсации потерь в тракте преобразования. Обычно уровень сигнала гетеродина 16 дБм.
Гетеродин
Важным требованием для последующей обработки сигнала является требование чистоты сигнала гетеродина.
В спектре выходного сигнала гетеродина можно наблюдать целый спектр (рис. 7.13).

## Slide 64
Рис. 7.13. Спектр выходного сигнала гетеродина
Следует учитывать, что на рисунке ордината имеет логарифмическую шкалу. Поэтом в реальности уровень гармоник не такой высокий.
Обычно требуется, чтобы уровень гармоник на выходе гетеродина не превышал -25 дБ.

## Slide 65
Таким образом, на выходе смесителя присутствует полезный сигнал на низкой по сравнению с несущей промежуточной частотой (например, 455-465 кГц) и множество гармоник и побочных составляющих, возникающих при преобразовании частоты. Кроме того, здесь же присутствуют преобразованные по частоты сигналы соседних по частоте радиостанций. Избирательности ВхЦ и УВЧ далеко не достаточно для устранения всех этих помех. Их задача устранение помехи по зеркальному каналу приема.
Фильтр сосредоточенной избирательности
Поэтому далее следует или (как показано на схеме) фильтр сосредоточенной избирательности (ФСИ) с равномерной в полосе приема амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) с крутыми срезами за пределами полосы. Часто для этого используют или керамический фильтр, или фильтр на поверхностно-акустических волнах. Затухание сигнала в таком пассивном элементе обычно 5-7 дБ. Для компенсации этого ослабления сигнала между смесителем и фильтром иногда устанавливают буферный усилитель с усилением примерно 7 дБ и коэффициентом шума 0,9 дБ.

## Slide 66
Но не всегда перед УПЧ устанавливают ФСС. Часто делают усилитель многокаскадным с нагрузкой в виде колебательных контуров несколько расстроенных по частоте. В этом случае можно обеспечить усиление широкополосного сигнала. Часто так делают в радиолокационных приемниках. В отличие от связи, где широко применяется так называемая «обкатка» символов для уменьшения ширины спектра сигнала, в радиолокации требуется сохранять при обработке прямоугольную форму импульсов сигнала. Это необходимо для обеспечения точности измерения дальности.
УПЧ
Теперь, когда частота сигнала понижена, все основные шумы и помехи устранены происходит основное усиление сигнала на промежуточной частоте (УПЧ). Тут коэффициент можно сделать достаточно большим (обычно 40-100 дБ, при коэффициенте шума 0,9 дБ).
Далее следует демодулятор и потом производится при необходимости усиление на низкой (звуковой) частоте.

## Slide 67
8. Примеры принципиальных схем приемника
прямого преобразования и супергетеродинного
приемника

## Slide 68
8.1. Принципиальная схема приемника прямого преобразования
(рис. 8.1)

## Slide 69
Рассмотрим в качестве примера простую схему приемника прямого преобразования коротковолнового диапазона (рис. 8.1). Он содержит входную цепь в виде двойного колебательного контура, состоящего из подстраиваемых индуктивностей L1, L2, подстраиваемой и постоянной емкостей C1, C2, соответственно, смеситель в виде включенных встречно-параллельно диодов VD1, VD2 и гетеродин.
Подбор положения отвода катушки L2 обеспечивает согласование с антенной ( 1/5...1/6 полного числа витков).
Гетеродин выполнен на полевом транзисторе VT2 (КП303Е) по схеме индуктивной трехточки (схема Хартли). На элементах С10, С11, R6 собран фильтр в цепи питания стока транзистора. Контур генератора собран на следующих элементах: подстраиваемая индуктивность L3, переменная емкость С7 (перестройка приемника по частоте), С8.
Снимается сигнал с колебательного контура (отвод индуктивности L3).
Фильтр нижних частот приемника (частота среза около 3 кГц) образован индуктивностью L4 и емкостью C4.
На реальной схеме не просто увидеть, как собран генератор. На рисунке 8.2 показан простой вариант схемы Хартли. Рассмотрим ее работу.

## Slide 70
Буквами А, В и С обозначены эти три точки. Точка А соединена с затвором транзистора по переменному току через конденсатор С8, точка В с истоком, а точка С по переменному току со стоком (через блокирующий конденсатор С10).
В качестве фильтра в цепи положительной обратной связи используется параллельный колебательный контур L3C6,7, который подключен к затвору транзистора через небольшую емкость С8. Сигнал положительной обратной связи из цепи истока транзистора подается в отвод катушки колебательного контура, и оттуда на затвор транзистора и в колебательный контур. Резистор R2 устанавливает ток транзистора.
Пример гетеродина на основе схемы индуктивной трехточки (схема Хартли).

## Slide 71
8.2. Принципиальная схема супергетеродинного
приемника
Теперь рассмотрим пример принципиальной схемы простого супергетеродинного приемника (рис. 8.3).
Входной сигнал на частоте 3,5...3,8 МГц величиной более 1 мкВ поступает на сдвоенный потенциометр 0R1, 0R1.1. Такое решение обеспечивает больший диапазон регулировки ослабления во диапазоне, что позволяет обеспечить согласование при подключении любой антенны.
С аттенюатора сигнал поступает на входную цепь – двухконтурный фильтр, состоящий из индуктивностей LI, L2 и конденсаторов С2, С3, С5, С6. Связь контуров обеспечивается конденсатором С4. Подключение к входной цепи через емкостной делитель С2, С3 удобно для низкоомной антенны (примерно 50 Ом). Для высокоомной выход аттенюатора 0R1 нужно подключить к выводу Х1.
С выхода ВхЦ сигнал подается на нижний по схеме затвор транзистора VT1. На второй затвор поступает напряжение гетеродина через разделительный конденсатор С7. Сигнал на промежуточной частоте выделяется контуром, включенным в цепь стока смесителя.

## Slide 72
Рис. 8.3. Принципиальная схема супергетеродинного приемника

## Slide 73
Контур образован индуктивностью обмотки электромагнитного фильтра Z1 и конденсаторами С12, С15. Конденсатор С15 – подстроечный. Цепочки R11, C11 и R21, C21 развязывают по высокой частоте общую цепь питания смесителя, гетеродина, усилителя промежуточной и звуковой частоты.
Первый гетеродин приемника выполнен на транзисторе VT2по схеме Клаппа (емкостная трехточка). Контур гетеродина включает подстроечную индуктивность L3 и конденсаторы постоянной емкости С8, С9, С10. Конденсатором переменной емкости 0С1, подключенный через коаксиальный провод, позволяет перестраивать частоту гетеродина в небольшом диапазоне.
Резисторы R2, R5 это делитель в цепи базы VT2, определяет исходную рабочую точку по постоянному току, а резистор R7 и индуктивность L4 зада.т глубокую отрицательную связь обеспечивая стабильность частоты. Резистор R6 улучшает форму генерируемого сигнала. Питание гетеродина и генератора на транзисторе VT3 стабилизировано микросхемой DA1.
Цепочки R10, C14 и R12, С16, C17 защищают общую цепь питания обоих генераторов по высокой частоте и развязывают их друг от друга.
Функцию фильтра сосредоточенной селекции выполняет электромеханический фильтр (ЭМФ) Z1 с полосой пропускания 2,75 кГц и частотой настройки 500 кГц. Такой фильтр обеспечивает избирательность по соседнему каналу отстройке его на 3 кГц 60...70дБ.

## Slide 74
Настройка контура, в который входит ЭМФ производится подстроечным конденсатором С19. Далее сигнал поступает на второй смеситель, который выполнен по такой же схеме на транзисторе VT4. Второй смеситель имеет высокое входное сопротивление. Это позволяет получить небольшое затухание сигнала в ЭМФ сосредоточенной селекции.
Второй гетеродин выполнен на транзисторе VT3 по схеме, аналогичной схеме первого, но вместо индуктивности применен кварцевый резонатор ZQ1 на частоту 500 кГц. Таким образом, генерация здесь возможна только на индуктивной ветви частотной характеристики резонатора.
Подстроечный конденсатор С23 перестраивает второй гетеродин в диапазоне +/- 5 кГц и обеспечивает достаточную стабильность частоты.
При первичной настройке частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц ниже полосы пропускания фильтра, и при этом будет выделяться верхняя боковая полоса сигнала.
Напряжение сигнала со второго гетеродина поступает на второй затвор транзистора VT4 и в результате преобразования частоты спектр однополосного сигнала переносится с промежуточной частоты на звуковую частоту.
Нагрузкой второго смесителя является резистор R17. Сигнал звуковой частоты проходит через трехзвенный фильтр нижних частот с частотой среза 3кГц.

## Slide 75
Фильтр образован цепью С26, С27, С29, R19, R20. Фильтр очищает спектр сигнала от гармоник, появившихся при преобразовании частоты и от просочившегося сигнала второго гетеродина.
Подстроечный конденсатор С23 перестраивает второй гетеродин в диапазоне +/- 5 кГц и обеспечивает достаточную стабильность частоты.
При первичной настройке частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц ниже полосы пропускания фильтра, и при этом будет выделяться верхняя боковая полоса сигнала.
Напряжение сигнала со второго гетеродина поступает на второй затвор транзистора VT4 и в результате преобразования частоты спектр однополосного сигнала переносится с промежуточной частоты на звуковую частоту.
Нагрузкой второго смесителя является резистор R17. Сигнал звуковой частоты проходит через трехзвенный фильтр нижних частот с частотой среза 3кГц. Фильтр образован цепью С26, С27, С29, R19, R20. Фильтр очищает спектр сигнала от гармоник, появившихся при преобразовании частоты и от просочившегося сигнала второго гетеродина.
Далее сигнал поступает через разделительный конденсатор С28 на вход усилителя звуковой частоты (вывод 3 операционного усилителя DA2).

## Slide 76
Для повышения чувствительности и обеспечения хорошей работы АРУ, коэффициент усиления примерно равен 500, что обеспечено включением R22 и С30 в цепь отрицательной обратной связи.
С выхода усилителя сигнал поступает на регулятор громкости через дополнительный однозвенный фильтр нижних частот R25, С37 с частотой среза 3кГц для дополнительного снижения шумов.
Для автоматической регулировки усиления сигнал с выхода УЗЧ детектируется диодами VD1, VD2 и полученное управляющее пропорциональное амплитуде сигнала поступает на затвор управляющего транзистора VT5.
Здесь применена схема автоматической регулировки с задержкой. Только когда величина регулирующего напряжение превысит величину порога (примерно 1В), управляющий транзистор открывается и делитель напряжения, образованный им совместно с резистором R20 стабилизирует уровень выходного сигнала.

## Slide 77
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
Классическая электродинамика 9
Статистическая теория радиотехнических систем 11
Теория информации 16
Развитие аппаратной части радиоприема 19
Краткие сведения по истории разработки теории помехоустойчивого приема 26
Задачи оптимальных методов радиоприема 30
6.1. Обнаружение сигнала 32
6.2. Различение сигналов 33
6.3. Оценка параметров сигнала 34
7. Когерентный оптимальный приемник 35
8. Примеры принципиальных схем приемника прямого преобразования и
супергетеродинного приемника 67
8.1. Принципиальная схема приемника прямого преобразования 68 8.2. Принципиальная схема супергетеродинного приемника 71

## Slide 78
Литература
Быховский М. А. Очерк истории создания теории потенциальной помехоустойчивости // Электросвязь. - 1998. - № 5.
Котельников В. А. Теория потенциальной помехоустойчивости. - М.: Госэнергоиздат, 1956.
Котельников В. А. Сигналы с максимальной и минимальной вероятностями обнаружения // Радиотехника и электроника. - 1959. - № 3.
Финн Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. - М.: Сов. радио, 1970.
Петрович Н. Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией. - М.: Сов. радио, 1965.
Хворостенко Н. П. Статистическая теория демодуляции дискретных сигналов. - М.: Связь, 1968.
Заездный Л. М., Окунев Ю. Б., Рахович Л. М. Фазо-разностная модуляция. - М.: Связь, 1967.
Doezl M., Heald E., Martin D. Binary Data Transmision Techniques for Linear Systems // Proc. IRE. V. 45. - 1957. - May.
Институт военной связи. История и современность (1923-1998). - Мытищи, 1998.
De Buda R. Coherent Demodulation of Frequency-Shift Keying with Low Deviation Ratio // IEEE Trans. COM-20. - 1972. - № 6.

## Slide 79
Shannon C. Mathematical Theory of Communication // BSTJ. - 1948. - Vol. 27. - № 3.
Мешковский К. А., Кириллов Н. Е. Кодирование в технике связи. - М.: Связь, 1966.
Gallager R. G. A Simple Derivation of the Coding Theorem and Some Applications // IEEE Trans. IT-11. - 1965. - Jan.
Быховский М. А. Оценка вероятности ошибочного приема в многопозиционных системах связи // Труды НИИР. - 1973. - № 4.
Cahn С. R. Combined Digital Phase and Amplitude Modulation Communication Systems // IRE Trans. CS-8. - 1960. - Sept.
Campopiano C. N., Glazer B. C. A Coherent Digital Amplitude and Phase Modulation Sheme // IRE Trans. CS-10. - 1962. - March.
Smith J. G. Odd-Bit Quadrature Amplitude Shift Keying // IEEE Trans. COM-23. - 1975. - March.
Slepian D. Permutation Modulation. // Proc IEEE. - 1965. - № 3.
Ungerboeck G. Chanel Coding with Multilevel Phase Signal // IEEE Trans. Inform. Theory. - 1981. - № 1.
Зюко А. Г., Фалько А. И., Панфилов И. П., Банкет В. Л., Иващенко Л. В. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации. - М.: Радио и связь, 1985.

## Slide 80
Учебное электронное мультимедийное издание
ДАНИЛОВ Станислав Николаевич
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Учебное пособие
Редактор Л. В. Комбарова
Дизайн, структура, навигация С. Н. Д а н и л о в а
Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой
ISBN 978-5-8265-2867-9
Подписано к использованию 03.02.2025.
Тираж 50 шт. Заказ № 17
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14
Телефон (4752) 63-81-08
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru