## Slide 1: Тема ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ Лекция ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
С.Н. Данилов
Тамбов 2022
Министерство науки и высшего образования Российской федерации
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»

## Slide 2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
Преобразователем частоты называют устройство, осуществляющее перенос спектра радиосигнала из одной области частот в другую. Так как сигнал несет в себе полезную информацию, заключенную в одном или нескольких его параметрах, то в процессе преобразования частоты эта информация должна сохраняться. Естественно, что в реальных условиях всегда имеют место искажения информации, которые не должны превосходить некоторых допустимых значений.
Этим условиям наиболее полно соответствует принцип гетеродинного преобразования частоты (рис.1).
НЭ
ИС
Гетеродин
fг
fпр
fс
Рис.1. Гетеродинный преобразователь частоты
В таком преобразователе частоты сигнал и колебания маломощного вспомогательного генератора, называемого гетеродином (Г), одновременно воздействуют на нелинейный элемент (НЭ) (или на элемент с переменным параметром).
В результате на выходе нелинейного элемента (часто называемого смесителем) появляется множество комбинационных составляющих токов/напряжений с частотами:
fк = | ± n fг ± m fc | , где n = m = 0, 1, 2, … .
Одна из этих комбинационных частот используется в качестве новой несущей частоты выходного сигнала. Эта частота называется промежуточной

## Slide 3
частотой (fпр). Для её выделения в качестве нагрузки смесителя используют различные типы избирательных систем (ИС).
Рис. 2
Рис. 3
С точки зрения минимизации искажений информации при преобразовании частоты и улучшения избирательности при наличии мешающих сигналов, преобразователь частоты для сигнала должен быть линейным, т.е. в нем не
должны порождаться гармоники частоты сигнала ( m=1).

## Slide 4
Это условие может выполняться достаточно точно, если сигнал является
«малым». При этом его размах захватывает лишь небольшой участок характеристики преобразовательного элемента и её можно считать для
напряжения сигнала линейной на этом участке.
По отношению к колебаниям гетеродина нелинейность преобразовательного элемента должна проявлять себя возможно сильнее. Обычно это приводит к необходимости иметь значительную амплитуду
гетеродинного напряжения. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев выполняется условие:
Uc(t)<<Uг(t).
До тех пор, пока выполняется это неравенство, свойства преобразователя частоты не зависят от амплитуды сигнала, а определяются свойствами преобразовательного элемента, амплитудной гетеродинного напряжения и стабильностью его колебаний.
Роль нелинейных или параметрических элементов в современных преобразователях частоты выполняют биполярные и полевые транзисторы,
диоды.
В качестве избирательной системы используются одиночные колебательные контуры, двухконтурные фильтры и фильтры сосредоточенной избирательности различного вида.
Преобразователь частоты характеризуется рядом качественных показателей, основные из которых следующие:
 коэффициент преобразования (Кп), являющийся отношением комплексных амплитуд напряжения промежуточной частоты (𝑈̇ п) и частоты сигнала (𝑈̇ с):
𝐾̇ п = 𝑈̇ п/𝑈̇ 𝑐 ;
 входное сопротивление 𝑍̇ вх = 𝑈̇ 𝑐/𝐼𝑐̇ ;
 выходное сопротивление 𝑍̇ вых = 𝑈̇ п/𝐼п̇ .

## Slide 5
Несмотря на большое разнообразие используемых нелинейных элементов, и избирательных систем, возможно построение единой теории для описания основных процессов, происходящих в любом преобразователе частоты. Эта теория носит название общей теории преобразования частоты. Она построена в предположении «малости» сигнала (𝑈̇ 𝑐 << 𝑈̇ г) и безынерционности преобразовательного элемента.
В общем случае смеситель любого преобразователя частоты можно рассматривать как нелинейный шестиполюсник (рис. 4), на выходе которого
включена избирательная нагрузка 𝑍̇н, настроенная на выбранное значение промежуточной частоты.
Рис. 4. Смеситель преобразователя частоты как нелинейный шестиполюсник
Для безынерционного преобразовательного элемента выходной ток в каждый момент времени определяется мгновенными значениями напряжений:
Uс(t), Uп(t), Uг(t), и
iвых = f(Uс, Uп, Uг).
Так как амплитуды напряжений 𝑈̇ 𝑐 и 𝑈̇ п малы по сравнению с амплитудой напряжения гетеродина, то выражения для iвых можно разложить в двойной ряд Тейлора в точке, задаваемой мгновенными значениями напряжения Uг(t).
Такой подход позволяет представить преобразующий элемент совместно с гетеродином в виде квазилинейного четырехполюсника, характеризуемого четырьмя параметрами (преобразовательными параметрами).
𝐼п̇ = 0,5𝐺21п𝑈̇ 𝑐 + 𝐺22𝑜𝑈̇ п
𝐼𝑐̇ = 0,5𝐺12п𝑈̇ п + 𝐺11𝑜𝑈̇ 𝑐 ,

## Slide 6
Приведенные уравнения полностью описывают поведение преобразователя частоты как линейного четырехполюсника с характеристическими параметрами короткого замыкания:
 крутизной преобразователя 𝑆п = 0,5𝐺21п;
 внутренней проводимостью 𝐺𝑖п = 𝐺22о;
 крутизной обратного преобразования 𝑆обрп = 0,5𝐺12п;
 входной проводимостью преобразователя 𝐺11п = 𝐺11𝑜.
Таким образом, в первом приближении можно считать, что преобразователь частоты осуществляет математическую операцию перемножения напряжений сигнала и гетеродина.
Эквивалентные схемы преобразовательного и усилительного каскада одинаковы. Отличие состоит только в значении параметров.
В случае если можно пренебречь обратным преобразованием частоты, то
İп = Ṡ𝑛U̇ c.
Крутизна преобразования 𝑆п̇ является важнейшим параметром преобразователя
̇ , с достаточной для инженерной практики точностью,
частоты, определяющим эффективность его работы. В практически важных случаях все операции по вычислению 𝑆п
могут быть выполнены аналитически.
При этом применяют различные способы аппроксимации зависимости крутизны активного прибора от напряжения гетеродина.
В частности, при линейной аппроксимации зависимости крутизны активного прибора от напряжения гетеродина, получены следующие расчетные соотношения:
𝑆п(1) = 0,27 𝑆𝑚𝑎𝑥,
𝑆п(2) = 0,14 𝑆𝑚𝑎𝑥,
𝑆п(3) = 0,1 𝑆𝑚𝑎𝑥,
𝜃𝑜𝑝𝑡 = 120𝑜,
𝜃𝑜𝑝𝑡 = 60𝑜,
𝜃𝑜𝑝𝑡 = 40𝑜.
Здесь 𝑆п(1) … 𝑆п(3) - крутизна преобразования на 1, 2, 3 гармонике гетеродина, а
𝜃𝑜𝑝𝑡(1) … 𝜃𝑜𝑝𝑡(3) - соответствующие оптимальные углы отсечки напряжения гетеродина.

## Slide 7
Данные соотношения с большой точностью описывают работу полевых транзисторов в режиме преобразования частоты.
Графики зависимостей 𝑆п/𝑆𝑚𝑎𝑥 для n = 1, 2, 3 от угла отсечки приведены на рис.
5.
f
fпр
2fг
fг fс
fзк
0
3fг
Рис. 5. Зависимости 𝑆𝑛/𝑆𝑚𝑎𝑥 от угла θ отсечки тока стока
Из них видно, что при n = 1 изменение угла отсечки от 0о до 180о мало влияет на крутизну преобразования, но в то же время при θ = 180о 𝑆𝑛 (2) = 𝑆𝑛 (3) = … =
𝑆𝑛 (𝑛) = 0, что очень важно для уменьшения числа паразитных каналов приёма.
В общем случае частотная характеристика преобразователя частоты, работающего в квазилинейном режиме, имеет вид, приведенный на рис. 6.
Кп
2fпр
2fпр
2fпр
Рис. 6. Частотная характеристика преобразователя частоты
Применение балансных схем преобразователей частоты так же позволяет уменьшить число паразитных каналов приема. Преобразователь частоты можно сделать балансным как для входного, так и для гетеродинного сигналов. Такие схемы называют двойными балансными и обычно выполняют с использованием дифференциальных усилителей или диодов.

## Slide 8
ПЭ может представлять собой как активный, так и пассивный элемент (транзистор, диод и т.п.) с нелинейной ВАХ, крутизна которой в разных точках различна и меняется при изменении режима работы (рис. 7).
Рис. 7
Назначение гетеродина – периодически с частотой fг изменять параметры ПЭ для напряжения сигнала (прежде всего крутизну) за счёт изменения режима работы.
Линейность по сигналу достигается малым уровнем входного сигнала, при котором любой участок нелинейной ВАХ для сигнала можно считать линейным (с разным значением крутизны).
На рис. 7 приведён пример квадратичной ВАХ ПЭ. На входе ПЭ действует сумма входного сигнала и сигнала гетеродина, причём Uc<< Uг, а также некоторое
начальное смещение Есм. Можно считать, что для сигнала под действием напряжения гетеродина периодически с частотой fг меняется режим работы, определяемый точкой покоя на ВАХ с соответствующим значением крутизны.
Например, на рис. 7 крутизна меняется в пределах от S' до S". На том же рисунке показаны зависимости крутизны S(Uвх) для приведенной квадратичной ВАХ (т.к.
вх
di2
S 
du
, то S(Uвх) – прямая при i2 ~ u2вх, и S(t) при гармоническом напряжении
гетеродина.

## Slide 9
Очевидно, что при uг = Uгcosгt и линейной зависимости крутизны S(Uвх) S(t)=S0+ S1 cosгt. (1)
В реальном случае помимо первой гармоники крутизны появляются высшие, характеризующие её нелинейность.
Процесс преобразования удобно пояснить следующим образом. В первом приближении, не учитывая реакции нагрузки ток на выходе ПЭ
i2(t)  S(t)uc(t).
Пусть на входе ПЭ действует сигнал
uc(t)=Uccos(ct + с),
где Uc, с – функции времени, определяемые амплитудной или фазовой модуляциями. Используя зависимость (1) и uc(t), для i2(t) получим:
i2(t)  (S0+ S1 cosгt) Uccos(ct+с)=
=S0Uccos(ct+с)+ ½ S1Uccos[(с+г)t+с]+ ½ S1Uccos[(с-г)t+с]. (2)
Согласно (2) ток на выходе ПЭ содержит составляющие трёх частот: частоты сигнала fc, суммарной частоты fc+ fг и разностной fc- fг (или fг- fс, если fг > fс).
Очевидно, в общем случае нелинейной крутизны в выражении (2) добавились бы
составляющие с частотами kг  c. Из всех составляющих полезно используется (и выделяется фильтром) только одна, чаще всего с разностной частотой:
I2пол=1/2 S1Uccos[(с - г)t + с] (3)
Согласно (3) амплитуда полезной составляющей выходного тока (а следовательно, и выходного напряжения Uвых) пропорциональна амплитуде сигнала Uc, а фаза соответствует фазе исходного сигнала с, то есть при преобразовании законы
модуляции, амплитуды и фазы сохраняются. Заметим, что при с < г фаза в выходном токе меняется знак, т.е. инверсна относительно фазы входного сигнала.

## Slide 10
На рис. 8-10 приведены примеры схем преобразователей частоты.
Рис. 8. Преобразователь частоты на полевом транзисторе
В схеме преобразователя частоты на однозатворном полевом транзисторе гетеродинное напряжение подается обычно через небольшую емкость связи Ссв в цепь затвора или истока транзистора. Рабочая точка смесителя задается цепочкой автосмещения R4C4.
В двухзатворных полевых транзисторах напряжения сигнала и гетеродина подаются на разные затворы, что практически полностью устраняет связь между сигнальным и гетеродинным контурами.
Существует много разновидностей смесителей на биполярных транзисторах. Из соображений развязки сигнального и гетеродинного контуров желательно подавать напряжения сигнала и гетеродина на разные электроды транзистора. Связь с гетеродином может быть как емкостного типа (CCВ), так и индуктивного типа (см. рис. 9). Режим по постоянному току и температурная стабилизация обеспечиваются с помощью резисторов R1, R2, R3.

## Slide 11
Рис. 9. Преобразователь частоты на биполярном транзисторе
Рис. 10. Преобразователь частоты на дифференциальном каскаде
На рис. 10 показан пример схемы балансного преобразователя

## Slide 12
𝑏
0
2
вых 0 𝑛
частоты. Существуют и другие варианты балансных преобразователей.
Общий принцип их действия состоит в том, что из напряжений сигнала и гетеродина одно приложено в обоих плечах синфазно, а второе противофазно.
Пусть, например, на дифференциальный каскад подается напряжение гетеродина
𝑢г(𝑡) = 𝑈г𝑐𝑜𝑠𝜔г𝑡, а на базу транзистора VT3 поступает напряжение сигнала 𝑢с(𝑡) =
𝑈с𝑐𝑜𝑠(𝜔с𝑡 + 𝜑с), тогда выражение для коллекторного тока транзисторов дифференциального каскада может быть представлено в виде:
∞
𝑛=1
г
𝑖 (𝑡) = 𝛼𝐼 ( + ∑ 𝑏 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜔 𝑡)
𝑏
0
2
𝑐 с с
+ 𝛼𝑆 𝑈 𝑐𝑜𝑠(𝜔 𝑡 + 𝜑 )
2
𝑐 𝑛 г 𝑐 с
+ 1 𝛼𝑆𝑈 ∑ 𝑏 {cos[(𝑛 𝜔 + 𝜔 )𝑡 + 𝜑 ]
∞
𝑛=1
+ cos[(𝑛 𝜔г − 𝜔𝑐)𝑡 − 𝜑с]},
где α – коэффициент передачи эмиттерного тока в цепь коллектора транзистора дифференциального каскада; S – крутизна транзистора токопитающего каскада; bn – коэффициенты разложения коллекторных токов дифференциального каскада в ряд Фурье.
Пример 1.

## Slide 13
Колебательный контур гетеродина образуют: катушка L3, индуктивность которой можно изменять в небольших пределах ферритовым подстроечным сердечником, конденсатор переменной емкости С4, сопрягающий конденсатор С5 и подстроечный конденсатор Сб. Входной контур состоит из катушки L1, конденсатора переменной емкости С2 и подстроечного конденсатора СЗ. Контур связан с внешней антенной с помощью конденсатора небольшой емкости С1.
Какова роль сопрягающего конденсатора С5 в гетеродинном контуре? Это конденсатор обеспечивает настройку гетеродинного и входного контуров в середине диапазона, соответствующую разности их частот, равной 465 кГц.
В низкочастотном участке диапазона, когда емкости конденсаторов настройки С4 и С2 наибольшие, контуры подстраивают подбором индуктивностей катушек L3 и L7, а в высокочастотном участке диапазона — подстроечными конденсаторами С6 и СЗ. Высокочастотный участок диапазона, перекрываемого приемником, часто называют началом, а низкочастотный — концом диапазона.
Катушка L3 гетеродинного контура имеет два отвода, превращающих ее в высокочастотный автотрансформатор. Ее нижняя (по схеме) секция, включенная через конденсатор С8 в эмиттерную цепь транзистора, выполняет роль катушки обратной связи, благодаря которой гетеродин возбуждается и генерирует колебания высокой частоты.
При включении питания в контуре L3C4C5C6 возникают очень слабые высокочастотные колебания, из которых наиболее сильными являются колебания, частота; которых равна резонансной частоте контура.
Через верхний (по схеме) отвод катушки L3, катушку L2 и конденсатор С7 часть напряжения высокой частоты с контура подается на базу транзистора.
Возникающие в результате этого изменения базового тока вызывают в несколько раз более мощные колебания эмиттерного тока, значительная часть которого через конденсатор С8 и нижний (по схеме) отвод катушки L3 поступает в контур гетеродина. Это приводит к увеличению амплитуды высокочастотных колебаний в контуре гетеродина.

## Slide 14
Часть их снова подается на базу транзистора и т. д. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не установится равновесие, когда энергия высокочастотных колебаний, вводимых в контур, станет равной энергии потерь в контуре и цепи базы.
Сигналы радиостанции, принятые антенной, поступают в цепь базы транзистора (как и в приемнике прямого усиления) через катушку связи L2 и конденсатор 07.
В результате совместного воздействия колебаний гетеродина и высокочастотного сигнала радиостанции в коллекторной цепи транзистора преобразовательного каскада возникают колебани- я.многих частот, из которых контур L4C9, настроенный на частоту 465 кГц, выделяет в основном колебания этой промежуточной частоты и отсеивает колебания всех других частот. С контура L5C10, индуктивно связанного с контуром L4C9, сигнал промежуточной частоты подается на вход усилителя ПЧ.
Какова роль резисторов Rl — R31? Они стабилизируют режим работы транзистора VI преобразовательного каскада. Осуществляется это следующим образом.
Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения источника питания, с которого на базу транзистора подается отрицательное напряжение смещения. При этом эмиттерный ток транзистора автоматически устанавливается такого значения, что на базе по отношению к эмиттеру оказывается напряжение смещения, равное 0,1 — 0,2 В, которое и открывает транзистор.
Если по какой-либо причине ток эмиттера начнет увеличиваться, например из-за повышения окружающей температуры, то и падение напряжения на резисторе R3 станет увеличиваться, а смещение на базе транзистора, наоборот, уменьшаться, что уменьшит ток эмиттера до первоначального значения. Аналогично происходит стабилизация режима работы транзистора при уменьшении тока в эмиттерной цепи.
Каскад на транзисторе V2 с головными телефонами В1 в коллекторной цепи выполняет роль пробника — детектора и усилителя колебаний НЧ. Резистор R4 обеспечивает необходимый режим работы транзистора по постоянному току. Такой каскад ты уже использовал в простейших транзисторных приемниках. Чуть позже этот транзистор будет работать в усилителе ПЧ опытного супергетеродина.
Пример 2.
В качестве примера на рисунке 52 показана простейшая схема супергетеродина, содержащая входной контур L1C1С2 индуктивно связанный с преобразователем частоты.

## Slide 15
Рис. 52. Схема электрическая принципиальная радиоприемника.
Преобразователь с совмещенным гетеродином выполнен на транзисторе VT1. Гетеродинный контур L5С8,С10,С11,С12 индуктивно связан с коллекторной цепью VT1 для получения положительной обратной связи, необходимой для возникновения незатухающих колебаний. Связь контура гетеродина с базовой цепью VT1 - автотрансформаторная.
В коллекторную цепь VT1 включен полосовой фильтр L3C5,L6C9,С7, настроенный на промежуточную частоту 465кГц. Связь между контурами полосового фильтра емкостная (С7).
Усилитель промежуточной частоты однокаскадный резонансный на транзисторе VT2. Колебательный контур L7C15 настроен на промежуточную частоту 465кГц, но имеет широкую полосу пропускания. Необходимая избирательность по соседнему каналу обеспечивается полосовым фильтром L3C5,L6C9,С7.
Детектор диодный выполнен на диоде VD1. Нагрузка детектора - резистор R9.
Радиоприемник не содержит схем автоматической регулировки усиления (АРУ) и усилителя звуковой частоты.
С целью повышения устойчивости работы приемника в цепь питания его включены развязывающие фильтры R10C18 и R5C3.
Пример 3.
Приемник перекрывает KB-диапазон от 3,5 до 16 МГц, охватывая все коротковолновые радиовещательные участки. Схема этого приемника имеет две особенности, - преобразователь частотына одном транзисторе, и транзисторный детектор. Начнем с преобразователя частоты.
Принципиальная схема
Его смеситель и гетеродин выполнены на одном и том же транзисторе VТ1. Такая схема преобразователя с совмещенным гетеродином была очень популярна в 60-80-годы, в карманных транзисторных приемниках отечественного производства.
Для входного сигнала каскад работает по схеме с общим эмиттером. Для гетеродина - с общим коллектором. Сигнал от входного контура через катушку связи L2 поступает на базу VТ1. Контур гетеродина L3-C4-C10-C2 работает между базой и эмиттером VТ1.
Положительная обратная связь, необходимая для генерации осуществляется посредством отвода катушки связи L4. Сигнал промежуточной частоты выделяется на коллекторе VТ 1, контуром Т1. Рабочая точка VТ1 по постоянному току задана резисторами R4 и R5.
Напряжение промежуточной частоты с катушки связи контура Т1 поступает на каскад усиления ПЧ на транзисторе VТ2. В данной схеме нет автоматической регулировки усиления, которая обычно бывает в радиовещательных AM-приемниках, и изменяет автоматически коэффициент усиления УПЧ.
Но здесь есть ручная регулировка коэффициента усиления УПЧ с помощью резистора R2, включенного в эмиттерной цепи транзистора VТ2. Чем больше сопротивление этого резистора, тем меньше коэффициент усиления каскада.

## Slide 16
Ручная регулировка усиления, конечно, более хлопотная вещь, но в сложных условиях приема она все же удобнее, потому что чувствительность приемника устанавливается не автоматически, а по желанию слушателя.
В коллекторной цепи VT2 включен контур Т2, настроенный на частоту ПЧ. С его катушки связи сигнал ПЧ поступает на усилитель-амплитудный детектор на транзисторе VТЗ. В качестве детектора работает коллекторный переход транзистора.
Рис. 1. Принципиальная схема КВ приемника-супергетеродина на 6 транзисторах.
Демодулированный сигнал с коллектора VТЗ поступает на усилитель НЧ через регулятор громкости на переменном резисторе R10. УНЧ двухкаскадный на транзисторах VТ4-VТ6 с двухтактным выходным каскадом на VТ5 и VТ6. Выход - на миниатюрный динамик от карманного приемника (мощность до 0.25W, сопротивление 8-50 Ом).